## Slide 1
На службе у горожан
с 1866 года
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВЛАДИМИРВОДОКАНАЛ»
2025

## Slide 2
Александр Андреевич Никитин, городской голова
В «общественном приговоре» Владимирцев от 1861 года говорится о создании под председательством городского головы А. А. Никитина «Комиссии о снабжении водою города Владимира».
Первый водоразборный бассейн с резервуаром и фонтаном
ИСТОРИЯ ВЛАДИМИРСКОГО ВОДОКАНАЛА
1778
утверждена Владимирская губерния в составе 14 уездов, а г. Владимир назначен губернским городом
1857
принято решение о строительстве водопровода, губернатор Тиличеев Е.С. объявил сбор средств
1861
получено разрешение на строительстве водопровода
1864
разработан проект водопровода (авт. К. К. Дилль)
1865
закладка здания для машин у летнего перевоза через Клязьму; на Козловом валу построена башня на
8000 ведер и три колодца в разных частях города
1866
11 сентября 1866 освящен городской водопровод, работу которого обслуживала паровая машина из
Англии мощностью 25 л.с. – на одного жителя приходилось около 5 ведер воды в сутки
1871
первые масштабные работы по реконструкции и повышению надежности водопровода
1924
в город подается 115000 ведер воды в сутки без очистки (фильтры убрали в 1919 при установке
нового насоса); система водопровода сильно изношена
1927
установлен новый фильтр системы «Джуэль», построена новая
станция на 200000 ведер воды в сутки
1944
принято решение о дополнительном источнике водоснабжения
1965
введена первая очередь Нерлинского водозабора (50 тыс. м куб./сут)
1975
введена вторая очередь Нерлинского водозабора (63 тыс. м куб./сут)
1994
введен в эксплуатацию Судогодский водозабор (56 тыс. м куб./сут)
2025
Владимирский водоканал сегодня

## Slide 3
МУП «ВЛАДИМИРВОДОКАНАЛ» СЕГОДНЯ
Инвестиционная программа включает:
План мероприятий, позволяющий повысить эффективность деятельности организации коммунального комплекса, направленный на реализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Задачи инвестиционной программы:
обеспечение надежности (бесперебойности) предоставляемых потребителю услуг водоснабжения и водоотведения;
обеспечение сбалансированности и энергоэффективности муниципальных систем водоснабжения и водоотведения;
обеспечение доступности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей;
обеспечение инженерно-экологических требований.
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
более 105 тыс. куб м питьевой воды в сутки
более 80 тыс. куб м в сутки очищенных сточных вод
851 км сетей водоснабжения
667 км сетей водоотведения
4 объекта очистки сточных вод
6 водозаборов и 5 систем водоподготовки
более 370 тыс. человек - потребителей питьевой воды
более 2900 абонентов - юридических лиц
более 114000 абонентов - физических лиц
11 городских фонтанов
2 гидротехнических сооружения
замена водопроводных и канализационных сетей;
модернизация технологического и насосного оборудования;
внедрение принципов наилучших достижений в водоснабжении и водоотведении;
подготовка высоко-квалифицированного персонала;
антитеррористическая защищенность объектов водоснабжения и водоотведения;
обеспечение сбалансированности и энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения;
обеспечение инженерно-экологических требований

## Slide 4
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Система водоснабжения - комплекс сооружений и технологического оборудования, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.
851 км сетей водоснабжения
3 насосных станции 2-го подъема
5 насосных станций 3-го подъема
42 подкачивающих станции
22 резервуара чистой воды
83400 м куб. суммарный объем РЧВ
105000 м куб. питьевой воды в сутки
Система водоснабжения города Владимира построена с учетом особенностей городских территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития города, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды, бесперебойности её подачи и представляет собой комплекс взаимно связанных сооружений и устройств, которые работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими, микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.
Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции, не свойственные другим организациям, а именно: добыча воды, подача к местам обработки, обработка до требуемого качества, хранение и раздача потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта применяются современные средства автоматического контроля и управления.
Так как в хозяйственном ведении МУП «Владимирводоканал» находятся все элементы системы водоснабжения от станций первого подъема до вводов в жилые дома, эксплуатационная зона ответственности МУП «Владимирводоканал» распространяется на весь комплекс системы водоснабжения города за исключением объектов системы водоснабжения, находящихся в собственности других организаций.

## Slide 5
НЕРЛИНСКИЕ ОЧИСТНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Нерлинские очистные водопроводные сооружения (НОВС) города Владимира служат для отбора воды из источника - реки Нерль, очистки ее для питьевых целей и подачи потребителям в городе Владимире и прилегающих селах.
НОВС - комплексное сооружение, включающее:
станцию 1-го подъема на р.Нерль, осуществляющую водозабор;
очистные сооружения, включающие в себя 2 блока отстойников,
камеры реакции и скорые фильтры;
станцию 2-го подъема, которая подает воду в город;
реагентное хозяйство;
систему химического обеззараживания воды.
.
В 1965 году введены в эксплуатацию водозаборные сооружения на реке Нерль, насосные станции 1-го и 2-го подъемов, реагентное и хлорное хозяйства, смеситель, блок № 1 камер реакции, отстойников и фильтров, отделение промывки фильтров, резервуары чистой воды.
В 1975 году введен в эксплуатацию блок №2 камер реакции, отстойников и фильтров.
Проектная производительность по питьевой воде составляет 113 тыс. м3 в сутки, в том числе 50 тыс. м3 в сутки - блока № 1; 63 тыс. м3 в сутки – блока № 2.
Технологическая схемы водоподготовки НОВС

## Slide 6
СУДОГОДСКИЙ ВОДОЗАБОР
Водозаборные сооружения располагаются в правобережной пойме р.Судогда рядом с д.Жуковка Судогодского района Владимирской области. В настоящее время они выполнены в виде линейного ряда трех кустов артезианских скважин, расстояние между которыми 1,5…2,5 км. В каждом кусте скважины также располагаются в виде линейного ряда на расстоянии от 20 до 50 м. Общее количество скважин с дебетом 5,0 тыс.м3/сут. каждая составляет 17 единиц (15-ая скв. законсервирована).
Строительство Судогодского водозабора осуществлялось с 1983 г. Пуск в эксплуатацию состоялся в декабре 1994 г. Ежесуточная производительность составляет 49 тысяч куб. м. воды. В силу исключительно благоприятных показателей качества воды, таких как органолептические, химические и микробиологические, подземная вода Судогодского водозабора не нуждается в дополнительной обработке.
В город судогодская вода подается по трубопроводу протяженностью 42 км!
ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ МИКРОРАЙОНА ОРГТРУД
В 1940 году введены в эксплуатацию водозаборные сооружения на левом берегу реки Клязьма выше населенного пункта со стационарными насосными станциями 1-го и 2-го подъемов, а в 1963 году - дополнительно водоочистная станция 2-го подъема, включающая реагентное хозяйство, смеситель, камеру реакции, отстойник, фильтры, отделение промывки фильтров, резервуары чистой воды производительностью 1440 м3/сут; 525,6 т.м3/год.
В 2000 году введена в эксплуатацию скважина. Производительность скважины составляет: 720 м3/сут.; 262,8 т.м3/год.
В 2008 году построено новое здание реагентного хозяйства, где размещены мембранная установка доочистки артезианской воды с узлами приготовления и подачи ингибитора, приготовления и подачи гипохлорита натрия, приготовлении и подачи химрастворов на промывку установки, емкости рабочего раствора гипохлорита натрия, узел приготовления и дозирования флокулянта, емкости-хранилища приема коагулянта, насосы-дозаторы коагулянта, контейнеры с товарным гипохлоритом натрия.
ВОДОЗАБОР МКР. ЛЕСНОЙ
Водозабор, производительностью до 10 тыс. м3/сут. расположен на левом берегу р. Клязьма выше мкр. Оргтруд в 100 м выше по течению от водозабора ОВС мкр. Оргтруд. Водозабор руслового типа.
Мкр. Лесной обеспечивается водой собственного поверхностного водозабора (р.Клязьма).
Участок водопользования расположен на 267км от устья р.Клязьма, в границах муниципального образования г.Владимир.
Ввиду непосредственной близости водозаборов ОВС мкр. Лесной и ОВС мкр. Оргтруд, характеристика р. Клязьма, как источника питьевого водоснабжения в равной степени справедлива и для водозабора мкр. Лесной.
Технологическая схема водоподготовки представлена одноступенной системой с фильтрованием воды, в которую предварительно введены коагулянт, флокулянт и гипохлорит натрия, в контактных осветлителях, загруженных кварцевым песком.

## Slide 7
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду.. Бесперебойное водоотведение обеспечивает высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.
Система водоотведения города Владимира представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:
- сбор и транспортировка сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации;
- механическая и биологическая очистка стоков на очистных сооружениях канализации;
- обработка и утилизация осадков сточных вод.
Система водоотведения города Владимира является централизованной бытовой неполной раздельной.
Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети ливневой канализации, однако из-за недостаточно развитой системы ливневой канализации города часть ливневых стоков поступает в городскую канализацию.
В централизованной системе города Владимира выделено 4 технологических зоны, имеющих собственные очистные сооружения - в ЦСВ города входят очистные сооружения канализации г. Владимира, мкр. Оргтруд, мкр. Энергетик, п.Пенкино.
667 км сетей водоотведения
45 канализационных насосных станций
4 очистных сооружений канализации
более 90 тыс. м куб. в сутки очищаемых сточных вод
Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

## Slide 8
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Комплекс очистных сооружений канализации г. Владимира имеет классическую двухступенчатую очистку – механическую и биологическую очистку стоков на решетках, песколовках, первичных отстойниках, аэротенках и вторичных отстойниках. В целях обработки осадка сточных вод в 2005 году введен в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка, а с 2018 года производится переработка осадка сточных вод в органо-минеральное удобрение методом компостирования.
Первая очередь очистных сооружений производительностью 16 тыс.куб.м./сут. построена в 1956 году.
Дальнейшее расширение очистных сооружений до производительности 75 тыс.куб.м./сут выполнено в 1967 году.
Вторая очередь очистных сооружений, производительностью 100 тыс.куб.м./сут., ведена в эксплуатацию в 1982 году и обеспечила схему полной биологической очистки стоков.
В 1995 году после завершения строительства вторичного отстойника и контактных каналов производительность второй очереди ОСК г.Владимира возросла до 150 тыс.куб.м./сут.
Очистные сооружения являются технологическим барьером, защищающим и ограждающим водные объекты, в которые отводятся сточные воды, от экстремально высокого загрязнения содержащимися в сточных водах веществами!
ОСК г.Владимира относится к 1-ой категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В 2024 году для ОСК г. Владимира получено комплексное экологическое разрешение, однако ввиду несоответствия схемы очистки стоков современным требованиям, значительного износа сооружений достижение установленных КЭР технологических нормативов невозможно. В связи с этим для ОСК г.Владимира разработана программа повышения экологической эффективности, включающая мероприятия по поэтапной реконструкции и модернизации узла биологической очистки стоков и воздуходувной станции, реализовать которые необходимо до 2030 года! В настоящее время выполнено технологическое обследование ОСК, подготовлено задание на проектирование, разрабатываются основные технические решения.